АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСОЧНОДУБРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| 636164,Томская область, Кожевниковский район с. Песочнодубровка Советская , 55 тел. 42 3 32 |  |
| --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 01.12.2014 | № 47 |
| --- | --- |

Об утверждении  схемы водоснабжения  и водоотведения

Песочнодубровского сельского поселения

В соответствии  с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении», требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782,  Уставом Песочнодубровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Песочнодубровского сельского поселения согласно приложению.

- Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте Песочнодубровского сельского поселения.

- Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Песочнодубровского

сельского поселения	      	                                                        Г.И.Власенко

Т. В. Збандуто

42 3 32

Приложение к постановлению

Администрации Песочнодубровского   сельского поселения

От 01.12.2014  №   47

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПЕСОЧНОДУБРОВского сельского  поселения

кожевниковского района

тОмской области

на период до 2024 ГОДА

с. Песочнодубровка

2014

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- Общие положения

1. Схема водоснабжения и водоотведения Песочнодубровского сельского поселения  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования.

2. Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Песочнодубровского  сельского поселения является: Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении», постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Песочнодубровского   сельского поселения;

Генеральный план поселения.

# 3. Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергоснабжения.

# Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

4. Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей  организации ООО «Селькомхоз», Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения  на территории поселения.

- Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Песочнодубровского сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения  водой хозяйственно – питьевого назначения.

3. Сведения о водоснабжении  по поселению

### 3.1. Краткая характеристика Песочнодубровского сельского поселения Кожевниковского района Томской области:

Песочнодубровское сельское поселение образовано в 2005 году

Общая площадь – 38455га

Численность населения (2013 г.) - 1698 чел

Общая площадь жилищного фонда (2013г.) -  30,0  тыс.кв.м.

Основными природными ресурсами поселения являются:

Подземные  воды хозяйственно-питьевого назначения. На территории

Песочнодубровского сельского поселения расположены 8 скважин, которые являются

собственностью поселения и переданы в аренду  ООО «Селькомхоз».

Выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению ООО «Селькомхоз», в том числе:

-добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения;

-подключения потребителей к системе водоснабжения;

-обслуживание водопроводных сетей;

-установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

-демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен;

-замена глубинных насосов

Предприятие имеет лицензию на право пользования с целевым назначением и видами работ;

-добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для  технологического обеспечения водой  сельскохозяйственных объектов.

Взаимоотношения предприятия с потребителями  услуг  осуществляются на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению предприятие производит самостоятельно. Оплата услуг предоставляемых ООО «Селькомхоз», осуществляется непосредственно через кассу предприятия.

Проектные решения

Проектные решения  водоснабжения  Песочнодубровского  сельского   поселения  базируются на основе существующей, сложившейся системы  водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей  и  сооружений.

Система  водоснабжения   поселения  централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная - по назначению, тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды  и  полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

4. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Песочнодубровского поселения

Износ водопроводной сети составляет 80%. При таком состоянии  водопроводной сети, необходим ремонт и реконструкция системы  водоснабжения. Многие водопроводные сети состоят из металлических трубопроводов и эксплуатируются свыше 40 лет. Колодцы для технологического обслуживания водопровода находятся в полуразрушенном состоянии и требуют замены. Действующие водозаборные сооружения также имеют большой износ. Нарушены фильтры, в результате чего затягивается песок. В результате многие водопроводные сети наполовину забиты песком и глиной.

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения  являются подземные воды.

Водоснабжение Песочнодубровского сельского поселения  осуществляется из 8 водозаборных скважин:

Скважина № 69:228:0035:05:00614 – насос ЭЦВ-6-10-80, 1970 года постройки, Томская область, Кожевниковский район, с. Песочнодубровка, ул. Советская, 57а.

Скважина - №  69:228:0035:00:10808-насос ЭЦВ-6-10-80,1980 года постройки, Томская область, Кожевниковский район, с. Песочнодубровка, ул. Молодежная, 26.

Скважина № 69:228:0018:00:10803 - насос ЭЦВ-6-10-80,1969 года постройки, Томская область, Кожевниковский район, д. Кожевниково-на-Шегарке, ул. Комсомольская.

Скважина № 69:228:0021:05:00650 - насос ЭЦВ-6-10-110,1980 года постройки, Томская область, Кожевниковский район, д. Муллова, ул. Центральная, 1.

Скважина № 69:228:0027:00:10802 - насос 1ЭЦВ-6-16-75,1970 года постройки, Томская область, Кожевниковский район, д. Новоуспенка, ул. Береговая.

Скважина № 69:228:0031:05:00646 - насос ЭЦВ, 1963 года постройки, Томская область, Кожевниковский район, д. Терсалгай, ул. Сибирская35а

Скважина № 69:228:0031:05:00645 - насос ЭЦВ-5,6, 3-85,1968 года постройки, Томская область, Кожевниковский район, д. Терсалгай, ул. 8-Марта, 12.

Скважина № 69:228:0018:05:00647 - насос 3ЭЦВ-6-10-80,1991 года постройки, Томская область, Кожевниковский район, д. Новодубровка, ул. Чапаева,  6а.

Возле каждой  скважины  установлена водонапорная  башня   Таблица 1

|  | Место расположени | дата постройки | Объем, м. куб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Песочнодубровка | 1980 год | 20,0 |
| 2 | с. Песочнодубровка | 1991 год | 10,0 |
| 3 | д. Кожевниково-на-Шегарке | 1969 год | 10,0 |
| 4 | д. Муллова | 1980год | 10,0 |
| 5 | д. Новоуспенка | 1970 год | 20,0 |
| 6 | д. Терсалгай | 1963 год | 25,0 |
| 7 | д. Терсалгай | 1968 год | 25,0 |
| 8 | д. Новодубровка | 1991 год | 25,0 |

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему  водопроводных  труб диаметром 20-110мм. Материал, из которого выполнен водопровод: асбестоцемент, чугун, металл, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети  16276,9 м.

|  | Место расположения |  | Дата постройки |  | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Песочнодубровка |  | 1980 год |  | 4505,1 м |
| 2 | д. Кожевниково-на-Шегарке |  | 1986 год |  | 2918,4 м. |
| 3 | д. Муллова |  | 1986 год |  | 2723,2 м |
| 4 | д. Новоуспенка |  | 1985 год |  | 3889,7 м |
| 5 | д. Терсалгай |  | 1985 год |  | 2239,8 м. |

В 2011 году Приказом РЭК Томской области для потребителей  на услуги водоснабжения, установлен тариф в размере    26  руб., 64 коп.

Доля  расходов  на  коммунальные услуги  в совокупном  доходе по Песочнодубровскому  сельскому поселению составляют  15,5%, доля населения с доходами  ниже прожиточного минимума 17,5%, уровень собираемости  по Песочнодубровскому сельскому поселению 80%.

Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается Администрация сельского поселения. Источником  водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны. В подземной питьевой воде определяются следующие загрязнения: общая минерализация, общая жесткость и окисляемость, присутствие в воде повышенного железа, которое являются природным фактором, независящим от техногенного воздействия на территорию.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения и водоотведения проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей,  отсутствие  генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Система  водоснабжения  Песочнодубровского  сельского   поселения планируется  централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых  и  противопожарных нужд в соответствии с территориальным планированием,  утвержденной  схемой  теплоснабжения, Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2012 – 2020 годы. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения  будут использоваться подземные воды.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Большая часть населения Песочнодубровского  сельского поселения пользуется водой в хозяйственных целях из централизованного водопровода.

5. Направления развития централизованных систем водоснабжения

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов Песочнодубровского сельского поселения, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- капитальный ремонт существующих глубоководных скважин, которые на данный момент находится в аварийном состоянии с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка, выполнить ряд мероприятий: демонтаж насоса и обсадных труб, прокачка эрлифтом в течение двух суток;

- развитие действующей тупиковой сети водопровода на всей территории населенных пунктов поселения Ø110÷63мм;

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

Водопроводная сеть необходимо планировать на перспективу  Ø 110÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На вводах в здания спроектировать  устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии.

Водомерным узлом планируется также оснастить каждую действующую скважину.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции  и модернизации объектов центрального водоснабжения

В настоящее время объекты водоснабжения не соответствуют санитарным нормам и правилам. Неудовлетворительное санитарно – техническое состояние систем водоснабжения, не позволяет обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами.

Отсутствует зона санитарной охраны, либо не соблюдается должный режим в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

Отсутствует необходимый комплекс очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.

Отсутствуют  современные технологии водоочистки.

Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  и  водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 - 50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается  и  благоустраивается, запрещается пребывание лиц не работающих на головных сооружениях, второго  и  третьего — режимов ограничения.

В зону второго  и  третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения   и  водопроводов питьевого назначения».

На территории второго  и  третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

7. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой и технической воды

В Песочнодубровском сельском поселении отсутствует централизованная система горячего водоснабжения. Из-за отсутствия систем водоочистки и водоподготовки питьевая вода так же отсутствует. Поэтому в результате в поселении 100 % составляет вода техническая по своим параметрам.

8. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованного водоснабжения

Таблица 2

| Наименование | Срок исполнения | Объём (км) |
| --- | --- | --- |
| Разработка проекта станции водоочистки с. Песочнодубровка | До 2015 | 8 куб.м/ч |
| Монтаж станции водоочистки в одном из административных зданий с. Песочнодубровка | 2019 |  |
| Прокладка и реконструкция водопроводных сетей по ул. Молодежная, с. Песочнодубровка. | 2016 | 0,9 |
| Прокладка и реконструкция водопроводных сетей по ул. Новая д. Муллова | 2015 | 0,3 |
| Прокладка и реконструкция водопроводных сетей по ул. Иркутская д. Новоуспенка | 2017 | 2,2 |
| Реконструкция водонапорной башни д. Новоуспенка | 2018 |  |
| Прокладка и реконструкция водопроводных сетей д. Кожевниково-на-Шегарке | 2018-2020 | 2,9 |
| Прокладка и реконструкция водопроводных сетей по ул. Советская, с. Песочнодубровка. | 2021-2024 | 3,0 |

9. Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоснабжения

Таблица 3

| Наименование | Всего тыс.руб | В т.ч. фед.бюджет | Обл.бюджет | Рай.бюджет | Бюджет поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция и строительство водопроводных сетей в Песочнодубровском сельском поселении | 8950 | 2850 | 4410 | 1690 |  |
| Реконструкция водопроводной сети в с. Песочнодубровка ул. Молодежная | 1500 | 1050 | 300 | 150 |  |
| Реконструкция водопроводной сети в с. Песочнодубровка Ул. Школьная | 500 |  | 400 | 100 |  |
| Реконструкция водопроводной сети по ул. Новая д. Муллова | 300 |  | 200 | 100 |  |
| Реконструкция водопроводной сети по ул. Центральная д. Муллова | 550 |  | 450 | 100 |  |
| Реконструкция водопроводной сети по ул. Иркутская в д. Новоуспенка | 3000 | 900 | 1530 | 570 |  |
| Реконструкция водопроводной башни в д. Новоуспенка | 100 |  |  | 100 |  |
| Реконструкция водопроводной сети в д. Кожевниково-на-Шегарке | 3000 | 900 | 1530 | 570 |  |

10. Перечень выявленных безхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Безхозяйные объекты централизованного водоснабжения на территории Песочнодубровского сельского поселения отсутствуют.  В настоящее время организацией, уполномоченной проводить эксплуатацию централизованных систем водоснабжения является ООО «Селькомхоз» , с. Кожевниково.

11. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения Песочнодубровского сельского поселения.

Таблица № 4

| № | Показатель | Еденица измерения | Базовый показатель, 2013 г. | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014-2018 гг. | 2019-2020 гг. | 2021-2024 г.г. |
| 1 | Показатель качества воды |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 15 | 10,6 | 5 | 5 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в не отвечающих нормативу по микробиологическим показателям | % | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 2.1 | Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед /100 км. | 15,6 | 10 | 6 | 5 |
| 2.2 | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 70,0 | 50 | 30 | 25 |
| 3 | Показатель качества обслуживания абонентов |
| 3.1 | доля жалоб на услуги водоснабжения, исполненная по годам | % | 0,03 | 0,01 | 0 | 0 |
| 4 | Показатель эффективности использования ресурсов |
| 4.1 | Уровень потерь воды при транспортировке | % | 10 | 6 | 1 | 1 |
| 4.2 | Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета | % | 1 | 80 | 100 | 100 |

12. Сведения о водоотведении  по поселению

Проектные решения

Проектные решения водоотведения  Песочнодубровского  сельского   поселения  базируются на основе разрабатываемого генерального плана. Существующая система водоотведения поселения в основном выгребная канализация основана на вывозе жидких бытовых отходов специальной  техникой.  Процент оборудования жилых помещений системой канализации по поселению низок, и составляет не более 10%.

Нормы и расходы сточных вод.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Проектные предложения

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий;

строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока;

населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической  и  глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях, а именно: «ЮБАС» производительностью от 1-20м3/сутки, «ТОП-АS-БИОКСИ» производительностью от 1-50 м3/сутки, с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков кавитации «Лазурь». Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений;

водоотвод дождевых и снеговых вод с территории населенных пунктов и производственных площадок будет производиться системой открытых каналов и лотков.

Для совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов в сельской местности необходимо проведение следующих мероприятий:

обеспечение населенных пунктов с численностью жителей менее 3000 чел. автономными системами очистки заводского изготовления;

переход к очистке на локальных очистных сооружениях (ЛОС) стоков животноводческих комплексов либо до степени, разрешенной к приему в систему водоотведения, либо полностью очищаются до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

стоки всех промпредприятий очищать на ЛОС до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

обеспечение (оснастка) нежилых помещений автономными системами очистки.

Место размещения локальных очистных сооружений и условия сброса сточных вод дополнительно уточняются на стадии рабочего проектирования.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

С. ПЕСОЧНОДУБРОВКА

Д. ТЕРСАЛГАЙ

Д. НОВОУСПЕНКА

Д. МУЛЛОВА

Д. КОЖЕВНИКОВО НА ШЕГАРКЕ

Д. НОВОДУБРОВКА